## Slide 2
Выступание гильзы
Диаметр расточки
Глубина расточки
Блок двигателя
Высота бурта гильзы
Основные параметры гильзы цилиндра
В большинстве случаев высота бурта гильзы превышает глубину расточки.
Высота бурта гильзы – глубина расточки = выступание гильзы
Выступание гильзы уточняется у производителя двигателя

## Slide 3
Процесс обработки

## Slide 4
Ручка для вращения
Нониус
Магнит
Трехпозиционный выключатель магнита
Резец
Описание приспособления
Устройство подачи
Центрирующий ролик

## Slide 5
Для установки резца необходимо выставить устройство подачи в нулевое положение.
Потяните фиксатор резца на себя и установите резец гребенкой «вниз».
Центрирующий ролик резца должен оказаться со стороны отметки „R“.
Установка резца
Центрирующий ролик
„R“ – метка на корпусе шпинделя
Устройство подачи

## Slide 6
Установка Mira BB
Установите приспособление на очищенную и подготовленную поверхность.
Большее расстояние от стенки цилиндра к центру приспособления должно находиться напротив рукоятки.
Кратковременно (3…5 сек) переведите тумблер в положение «1»

## Slide 7
Положение центрирующего ролика
Расположите приспособление слегка эксцентрично к отверстию цилиндра. Большее расстояние от стенки цилиндра к центру приспособления должно находиться напротив рукоятки.
Переведите тумблер в центральное положение.
Центрирующий ролик
Линия расточки
Плоскость магнита приспособления
Наибольшее расстояние центрирования

## Slide 8
Центрирование приспособления
Для центрирования приспособления держите зубчатую муфту двумя пальцами и поворачивайте рукоятку по часовой стрелке.
Приспособление теперь будет двигаться эксцентрично с каждым оборотом.
Такое эксцентричное движение будет уменьшаться и в итоге прекратится, как только центрирующий ролик совместит ось цилиндра и ось шпинделя.
Вращайте
Удерживайте

## Slide 9
Центрирование приспособления
Отпустите зубчатую муфту в тот момент, когда центрирующий ролик слегка касается стенок цилиндра по всей окружности.
Если тем временем оставшийся магнетизм исчез, приспособление необходимо переустановить (кратковременно переведите переключатель в положение «1», затем верните его в центральное положение).
Отпустить когда центрирую-щий ролик коснется стенки цилиндра
Вращайте

## Slide 10
Положение резца
Для изменения положения резца относительно оси шпинделя нажмите на рычаг в виде дуги.
При отпускании рычага Вы должны услышать характерный звук «щелчок», что будет свидетельствовать о правильном зацеплении зубчатой рейки на резце со спиральными канавками на шпинделе.
Нажмите
Подведите резец в крайнее положение

## Slide 11
Обработка
Ослабив фиксирующий винт, медленно поворачивайте рукоятку и одновременно муфту осевой подачи (оба по часовой стрелке), пока режущий инструмент не соприкоснется с горизонтальной поверхностью посадочного места под гильзу.
Направление движения режущего инструмента
Вращайте
Направление вращения рукоятки

## Slide 12
Надавите на дугу и верните расточной инструмент на свободное место, твердосплавный резец не должен касаться цилиндра.
Верните в свободное положение

## Slide 13
Ослабьте фиксирующий винт и установите необходимую глубину резания с помощью муфты осевой подачи, затем снова закрутите фиксирующий винт.
Установите глубину
Ослабьте
Для настройки необходимой глубины приспособление имеет нониус с ценой деления 0.01 мм.
Нониус

## Slide 14
Отцентрируйте приспособление относительно цилиндра как указано выше.
Для обработки посадочного места в блоке для гильзы поворачивайте рукоятку постоянно по часовой стрелке, одновременно придерживайте зубчатую втулку.
Приспособление осуществляет горизонтальную подачу 0.144 мм за 1 оборот.

## Slide 15
Измерение
Не снимая приспособление с блока цилиндров, с помощью глубиномера определите высоту расположения опорной поверхности под гильзу.
Высота магнитной базы над поверхностью блока двигателя составляет 35,00 мм (1,378”).
Площадка для измерения